附件1                                  DB46

海南省地方标准

DB 46/ T XXX—2020

新能源汽车售后服务规范

Specification for new energy automobile after-sales service

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

海南省市场监督管理局         发布

目    次

前言

1	范围

2	规范性引用文件

3	术语和定义

4	经营者基本要求

5	售后服务流程要求

6	售后服务质量要求

7	动力电池处置要求

8	维修救援服务

9   三包责任及投诉处理

前  言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准由海南省商务厅提出，海南省市场监督管理局标准化管理单位归口。

本标准起草单位：海南省商务厅，海南省工信厅，海南省新能源汽车促进中心，海南省新能源汽车行业协会，海南绿动新能源研究院。

本标准主要起草人：钟东、陈铁梅、冷辉、冯义夫、陈虹、沈锟洋。

新能源汽车售后服务规范

范围

本标准规定了海南省新能源汽车售后服务的整体要求，包括经营者基本要求、售后服务流程要求、售后服务质量要求和三包责任及争议处理等基本要求。鼓励新能源汽车生产企业、经销商及售后服务商在本标准规定基础上做出更有利于维护消费者合法权益的售后服务承诺。

本标准适用于海南省新能源汽车（不含燃料电池汽车）经营者的售后服务。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 5624 汽车维修术语

GB/T 16739.1 汽车维修业开业条件 第1部分：汽车整车维修企业

GB/T 16739.2 汽车维修业开业条件第2部分：汽车综合小修及专项维修业户

GB/T 18344 汽车维护、检测、诊断技术规范

GB 18384 电动汽车安全要求

GB/T 19000 质量管理体系 基础和术语

GB/T 19596 电动汽车术语

GB/T 32960 电动汽车远程服务与管理系统技术规范

GB/T 36686 汽车售后服务规范

GB 38031 电动客车安全要求

国家质量监督检验检疫总局(总局令第150号) 《家用汽车产品修理、更换、退货责任规定》

工信部联节〔2018〕43号《新能源汽车动力蓄电池回收利用管理暂行办法》

术语和定义

GB/T 5624、GB/T 19596、GB/T 19000、GB/T 36686所界定的以及下列术语和定义适用于本标准。

新能源汽车  new energy automobile

采用新型动力系统，完全或主要依靠新型能源驱动的汽车。

注：主要包括纯电动汽车、插电式混合动力（含增程式）汽车、燃料电池汽车。

经营者 operator

经营者包括生产企业、新能源汽车经销商、新能源汽车售后服务商及新能源汽车零配件供应商。

3.2.1 生产企业 manufacturer

在中华人民共和国境内依法设立的、生产新能源汽车并以其名义颁发产品合格证、进行市场销售的单位。

注：包括从中华人民共和国境外进口新能源汽车到境内销售的单位。

3.2.2 新能源汽车经销商   new energy automobile  seller

获得新能源汽车资源并进行销售的经营者。

3.2.3 新能源汽车售后服务商  new energy automobile  service  providers

提供新能源汽车维护和修理等服务且具有国家承认维修资质的经营者。

3.2.4 新能源汽车零配件供应商  new energy auto parts suppliers
    给新能源汽车售后服务提供零配件的经营者。

产品质量问题  Product quality problem
    新能源汽车出现无法正常使用或者产品质量与法规、标准、企业明示的质量状况不符合的问题。

客户满意度  customer satisfaction index

客户期望值与客户体验的匹配程度，即客户通过对一种产品可感知的效果与其期望值相比较后得出的指数。

经营者基本要求

生产企业

生产企业应建立完善的售后服务体系，保障新能源汽车的安全运行。

售后服务信息的公开，应包括：

产品使用说明

售后服务承诺，包括三包责任；

售后服务流程；

售后服务机构信息；

汽车维修技术信息等。

产品使用说明，应包括：

- 续驶里程(需注明高低温环境、电空调等部件的使用、快速充电、深度放电等对续驶里程的影响程度)；

- 充电注意事项；

- 动力电池类型、参数和维修保养注意事项；

- 车辆长时间停用注意事项；

- 涉水注意事项等。

售后服务承诺至少包括：

- 产品质量保证承诺；

- 续驶里程承诺，包括正常续驶里程、高低温使用环境下的续驶里程衰减程度、关键零部件包修期内续驶里程衰减程度承诺等。其中关键零部件包修期内续驶里程衰减程度承诺应不超过35%，即续驶里程(按60 km/h等速法测量)低于《公告》中申报的相应参数的65%以下时，生产企业应为消费者提供免费或有偿维修、维护、更换服务。

- 售后服务网络公开；

- 对售后服务人员和消费者的培训；

- 售后服务项目及内容；

- 备件提供及质量保证期限；

- 售后服务过程中发现问题的反馈；

- 动力电池回收；

- 安全风险防控；

- 索赔处理；

- 在产品质量、安全、环保等方面出现严重问题时的应对措施等。

三包凭证应当符合相关国家标准规范的要求，并明示动力电池及管理系统、驱动电机及其控制器、整车控制器等关键零部件的三包条款、包修期和三包有效期等。

建立科学、合理的售后服务网络。

在海南省设有和保有量相适应的售后服务机构；

售后服务机构需要具备必要的资质、专用设备及专业人员。

维修信息的公布

生产企业应以可用的信息形式、便利的信息途径、合理的信息价格，向所有维修经营者及消费者无差别、无歧视、无延迟地公开所销售汽车车型的维修技术信息；不得通过设置技术壁垒排除、限制竞争，封锁或者垄断汽车维修市场。

生产企业应建立健全新能源汽车售后安全运行档案制度。至少包括：

- 跟踪新能源汽车使用、维护、维修情况，直至停止使用或报废。

- 做好新能源汽车定期安全检查、保养，动力电池、线束和连接器在内的高压系统为必选项。

- 应至少每年一次对动力电池进行均衡维护。

- 新能源汽车维修用动力电池（包括电芯、模组及电池包）在存放时其荷电状态（SOC）必须≦30%。

生产企业应建立健全安全风险应急预案。至少包括：

- 运行中、充电中、停止运行等发生异常情况应急预案。

- 多个消费者同时呼救等情况应急预案。

- 爆炸、起火、漏电、水淹等情况应急预案。

生产企业应建立健全安全风险救援服务体系。至少包括：

- 可提供24小时服务的紧急救援服务热线和紧急救援服务小组。

- 配备统一的紧急救援服务工装和紧急救援服务车。

- 配备专业化的紧急救援工具和技术人员。

生产企业应组织好紧急救援培训。对救援人员进行交通安全知识、消防安全知识、故障判断、车辆牵引、紧急救援方法等培训；向海南省应急救援消防队等国家救援单位提供新能源汽车紧急救援指南，并进行相关培训。

生产企业在海南省至少指定一家具备资质的售后服务机构(或委托其他具备回收条件的机构)负责废旧动力电池的回收，并向社会公告其废旧动力电池回收网点的地址、联系方式等信息并及时更新。

生产企业应严格执行GB/T 32960要求，建立远程服务和管理系统企业平台，监控数据保存期应不低于三年。同时满足海南省新能源汽车安全监管平台管理要求，在海南省内销售或使用的每辆新能源汽车，应在其上牌后2个工作日内，在海南新能源汽车安全监管平台上注册车辆信息。

在海南销售、使用的新能源汽车必须配备OBD接口，接口必须支持UDS协议连接电机控制器、整车控制器、BMS主控、充电机、仪表、DCDC等电器。并且提供（开放）每个设备的协议配置表，支持故障查看、故障模拟测试、故障清除，以及实时数据查看。

新能源汽车经销商

承担三包责任。

向消费者提供累计不少于2小时的新能源汽车使用和维护培训，并提供培训资料，培训内容应包括：

- 充电注意事项；

- 行驶中突发状况处理办法；

- 车辆及电池等关键零部件日常维护保养注意事项；

- 相关安全注意事项；

- 常见故障及解决方法等。

新能源汽车售后服务商

应建立自身特色的统一品牌整体形象。外观、装修、人员穿着、汽车展品摆放及各项服务维修实施等，应要求统一；店内环境整洁明亮。

严格执行GB/T 16739、GB/T 18344、GB 18384、GB 38031、GB/T 36686相关要求。

应向所在地的县级道路运输管理机构进行备案，承修机动车的维修电子数据记录上传至国家有关汽车维修电子健康档案系统。

配备对车载能源系统、驱动系统、控制系统及子系统和相关部件的故障诊断专用仪器和软件，具备相应的维修服务能力和更换能力。

建立配件维修可追溯制度。应记录动力电池及管理系统、驱动电机及其控制器、整车控制器等关键零部件的采购、使用信息，查验产品合格证等相关证明，并留存动力电池及管理系统、驱动电机及其控制器、整车控制器等关键零部件的来源凭证。

配备合适的人力资源，应建立售后服务人员培训和岗位责任制，明确各类人员的岗位职责，并定期考核。

- 配备专业的新能源汽车售后服务技术人员、维修人员和接待人员等，从事维修的相关人员应经专业培训合格并持证上岗；

- 售后服务人员应经过专业、系统的培训和专业技术理论指导。检测、拆装等实操人员需获得生产企业技术指导或专业机构培训，经考核合格后，方可进行检修作业。

- 三类维修企业经专业培训合格并持证上岗人员不低于3人（含3人），二类维修企业经专业培训合格并持证上岗人员不低于9人（含9人），一类维修企业经专业培训合格并持证上岗人员不低于14人（含14人），专业电工人员或通过职业安全能力考核人员必不可少。

具有必要的服务场地和维修设备。

- 服务场地至少包括适量的新能源汽车专用（绝缘）维修工位、符合国家规范的动力电池拆卸专用场地、动力电池存放库、专用充电停车位、安全警示标志、充电方位指示牌等；

- 维修设备至少包括量具、故障诊断仪、安全防护设备、动力电池专用拆卸工具、维修工位绝缘保护垫、强电环境下机械维修专用工具、水基灭火器、基本维修工具及应急事故救援工具等。

应具备维修新能源汽车的技术资料及其获取渠道。

应当建立新能源汽车维修档案，并实行档案电子化管理。维修档案应当包括：维修合同（托修单）、维修项目、维修人员及维修结算清单等。对机动车进行二级维护、总成修理、整车修理的，维修档案还应当包括：质量检验单、质量检验人员、竣工出厂合格证（副本）等。机动车维修经营者应当按照规定如实填报、及时上传承修机动车的维修电子数据记录至国家有关汽车维修电子健康档案系统。

- 档案至少应保存10年以上；应重点记录动力电池及管理系统、驱动电机及其控制器、整车控制器等关键零部件的来源、去向信息。维修、拆卸和更换动力蓄电池要核实新能源汽车所有人信息，按照维修手册及贮存等技术要求对动力蓄电池进行维修、拆卸和更换。

- 车辆进行二级维护时，应近按照要求执行进厂检验、确定维护项目、过程检验、竣工检验等流程。

售后服务流程要求

基本要求

5.1.1  经营者应当依法经营、诚实信用、规范服务、公平竞争。

5.1.2  经营者应在业务接待室等场所醒目位置悬挂经营许可证照，有售后服务手册或指引，公开维修工时定额和收费标准，对零配件明码标价，每次维修应列出事项和经费明确告知客户。

5.1.3  具备相适应的专用资源和服务环境。包括：

- 售后服务所需的直接的和间接的人员；

- 服务展示、业务洽谈、产品修理、备件储存和停车等固定的场所和附属设施；

- 服务销售和售后服务所需的设备（硬件和软件）；

- 专项技能和技术；

- 适宜的服务环境；

- 服务资源。

这些资源和服务环境应与服务商的经营规模相适应，并进行有效管理。

5.1.4  应建立与服务项目相适应的条例相关法律、规范和质量标准的质量管理体系。应建立与服务环境相适应的符合消防、环保和职业健康安全要求的环境安全管理体系。

售后服务流程

应建立完整、科学、合理的售后服务流程，售后服务流程应包括：

- 服务沟通；

- 车辆交接；

- 检测诊断；

- 服务报价；

- 服务内容确认；

- 服务内容实施；

- 完工总检；

- 结算交车。

售后服务接待

由专人承接维修车辆，通过检查诊断后，给出包括修复内容与方法的修复方案，列出所产生的经费明细，并经消费者确认。应包括：

- 业务接待员应为客户提供良好、专业化的咨询，认真听取和详细记录客户陈述，解释相关问题。

- 业务接待员应查验车辆相关证件，与客户一起进行环车检查，并办理交接手续。检查时，对可能赞成污损的车身部位，应铺装防护用品。

- 业务接待员应提醒客户对车内物品进行清理，贵重物品随身带走。客户需寄存物品的，应在车辆交接单上详细记录，并妥善保管。车辆交接单经客户签字确认。

- 业务接待员应引导客户至休息区等待休息，并妥善安排客户待维修期间的相关事项。

- 经营者应采取电话、网络等多种方式为客户提供高效、便捷的预约服务。

- 经营者应尊重客户自主选择商品或服务的权利，在接待过程中不应进行诱导消费。

接车诊断

- 经营者应制定接车规范文件，规定人员职责、告知事项以及接车诊断流程。

- 经营者应配备必要的检测诊断仪器设备，设置检测工位（区域），按照相关技术标准对车辆进行诊断。

- 确定维修类别和作业项目后，应填写《进厂检验单》，业务接待员应向客户详细说明车辆送修状况、故障诊断情况、建议维修项目、作业内容、配件价格、维修时间和维修费用等。

- 车辆需要解体检查或者路试的，应提前征得客户确认、签字，或由客户陪同。

合同签订

- 业务接待员应根据车辆接车诊断结果和客户需求，按照自愿、合法、适用的原则，与客户协商签订维修合同。

- 合同内容应包含维修作业的项目、内容、需更换的零部件、维修工时、费用、竣工时间、违约责任、争议处理方式等要素。合同的签订及内容应符合相关法律法规要求。

- 维修过程应严格按照合同约定进行。对于维修过程中发现的确需增加或变更维修项目的，经营者应及时与客户沟通，征复同意后，按规定签订补充合同或变更合同。

- 经营者应配备专（兼）职人员负责合同管理，对已签订的合同建立登记台账并妥善管理。

维修作业

- 经营者根据维修合同确定的维修类别和作业项目，开具维修施工单，维修工单应详细注明维修项目、作业部位、预计完成时间和注意事项等内容。

- 维修应在专用场所实施，作业场地应干燥，并设置警示隔离区和警示牌。

- 如果户外维修不可避免时必须安装专用维修工位的接地线，在维修高压作业前，必须将车身用搭铁线连接到专用维修工位的接地线上。接地线参数需要满足电动汽车对接地线的要求，需要将户外接地点采用铜网线引入维修工位。

- 作业区域应配备符合标准要求的应急设备，包括消防剪、消防沙、灭火器、防毒面罩、绝缘棒等。

- 进行高压系统维护作业的人员应穿戴安全防护装备，使用具有绝缘防护的作业工具，禁止佩戴金属饰品进行作业。安全防护装备应至少包括绝缘手套、绝缘鞋、护目镜、安全帽等。

- 修理者做好检修预处理工作。每辆车检修预处理工作应包括：检查车身有无漏液、有无带电；检查动力蓄电池布局和安装位置，确认诊断接口是否完好；对动力蓄电池电压、温度等参数进行检测，评估其安全状态；断开动力蓄电池电源。

- 高压系统维护前，应悬挂安全警示牌，按照关闭车辆电源总开关、辅助蓄电池开关、高压维修开关后，进行维护作业。维护作业完成后，应按照高压维修开关、辅助蓄电池开关、电源总开关的顺序对车辆进行通电复位。

- 维护作业人员应遵守电工安全操作规范，不应用水直接冲洗车辆高压系统、电器舱及散热格栅。

- 维修人员不应擅自扩大作业范围，不应以次充好换用配件。

- 过程检验应实行自检、互检和专职检验相结合的制度，检修过程检验不合格的作业项目，不得进入下一道工序，并签字确认。

- 维修技师维修完毕，通过质检员检验合格后，交车时向消费者讲解维修内容、汽车维修后状态，并告知注意事项后。

竣工总检

- 竣工检验。质量检验员应检查维修项目完成情况，按相关技术标准进行竣工检验，并填写维修竣工检验单，检验合格后签发合格证；对完工检验的不合格项目，应填写返工单，由维修人员返工作业直至合格，检验不合格的车辆不得交付使用。

- 必要的保洁和包装。维修人员应对车辆进行必要的清洁和包装（如汽车冲洗和零件包装）。

- 更换下的零部件告知。

- 调整复位和关闭车窗锁紧车门，将车辆停放在竣工区域。

内部交接

内部交接人员实行交付前验证，包括修理工单和服务验证：

- 按规定完成的服务项目。

- 检验记录完整性；

- 必要的签名和日期；

- 产品的清净度；

- 更换下的零部件。

结算交车

- 打印结算清单，清单应分项计算修理材料和工时费。

- 解释服务项目和费用的构成。将维修作业项目、配件材料使用、更换下的零部件、维修竣工检验情况，以及出厂注意事项、质量保证期等内容和费用书面形式告知客户。安全和重要修理项目交付时，经营者应向客户进行性能演示，如客户提出试车要求的，应安排专人按照规范和规定路线试车，并做好记录。

- 引导客户支付服务款项。应将维修作业的材料、工时费及其它费用分项列出清单，由客户签字确认，开具维修发票。

- 提交发票、结算清单、机动车二级维护竣工出厂合规证和出门通行证，提醒客户下次车辆维保项目、时间或里程等。

- 必要时，提供售后延申服务。

售后服务质量要求

基本要求

实行承诺服务。售后服务商应实行承诺服务，明确服务内容和服务流程，制定服务规范，确保服务承诺的有效实施，并明示客户申（投）诉处理流程，及时处理客户投诉，保持相关记录。

实行延伸服务。售后服务商应建立顾客跟踪和信息反馈制度。包括：

- 建立承修汽车记录和服务技术档案管理；

- 修理后电话回访和满意度测评规定；

- 顾客意见、投诉处理和反馈程序；

- 顾客意见、投诉与汽车生产企业沟通程序；

- 第三方对顾客测评结果和投诉信息的反馈程序。

维修质量要求

应按国家、行业的维修标准和规范进行维修。没有标准或规范的，参照生产企业提供的维修手册、使用说明书和有关技术资料进行维修。

整车修理或动力电池、驱动电机、车载操作系统（统称三电系统）等修理质量保证期规定如下：

- 在质保期的，以厂家质保期限为准；

- 超出质保期的，不得低于2万公里或者1年（先到为准）。

维修质量保证期，从维修竣工出厂之日计算，公里数或时间以先达到者为准。

零配件质量要求

用于维修服务的汽车零件，应是经过检验符合质量标准的合规品；经过修复用于维修服务的汽车零件，应当向顾客说明瑕疵，在装车之前得到顾客确认，并保证产品的技术安全性能，涉及能耗、安全的汽车修复零件，应确保符合该零件的质量标准和适用的安全技术法规。

经营者应采用有质量保障、可以追溯产品质量责任的零配件，对于出厂产品应随零配件提供如下材料：

- 汽车产品合格证；

- 汽车产品使用说明书或技术说明书；

- 产品备用、备件清单。

经营者获知零配件存在缺陷的，应立即停止使用缺陷零配件，并向国家产品质量监督管理部门报告。

检查服务成果。售后服务商应定期对维修服务实际效果进行检查，并记录检查结果，对检查中发现的问题，应采取有效措施整改。

开展满意度调查。售后服务商应定期开展客户满意度的调查工作，收集分析客户的主体信息，为维修服务质量的提高提供依据。成立专门组织或选择专业咨询机构进行相关工作。

服务质量评价体系。售后服务商经营企业应建立维修服务质量评价体系，定期对以下服务指标进行收集分析，并采取针对性改进措施。

- 一次修复率

- 返修率

- 按时交车率

- 客户流失率

- 客户满意度

- 投诉处理满意率

动力电池处置要求

新能源汽车维修更换下来的动力电池（包括电芯、模组及电池包）在存放或者运输时其荷电状态（SOC）必须≦30%。

废旧动力电池应按照《新能源汽车动力蓄电池回收利用管理暂行办法》规定（工信部联节〔2018〕43号）处置，交取得资质的企业回收，并在国家溯源管理平台上记录和上传信息。

维修救援服务

售后服务商应提供24h电话和维修救援服务，应预先公告求救电话和收费标准。可通过电话、短信、网络等多种方式提供高效、便捷的维修救援业务。

业务接待人员接到求救信息后，应详细记录求救客户姓名、车牌号码、品牌车型、故障现象、车辆所在地、联系电话等。

应区分不同情况实施救援，并做好维修救援记录：

- 与客户对话可以解决的，应详细解答，具体指导，及时帮助处理。

- 确需现场救援的，应提出最佳方案，主动告知救收费标准，组织救援人员在规定时间内赶到救援现场。

- 现场不能修复的车辆，经客户同意可拖车入厂，及时安排修理。

从事救援服务的工作人员应经过培训，掌握外出修理救援必需的故障判断、应急准备、车辆牵引和交通安全知识。

救援维修服务的资源满足规定要求，包括：

- 通讯工具；

- 白天和晚间值班人员；

- 救援服务需要的车辆及其状态；

- 用于救援所需的工具和设备设施；

- 配备相应的备件。

在现场维修，应做好防触电工作。在公路或高速公路实施救援维修服务，应遵守相关的交通安全法规，包括故障汽车在公路上牵引时规定的警示标识、灯光信号、行驶速度和路线。

对夜间或恶劣天气等紧急救援需求，经营者应按照规范及时施救。

对于水淹车、自燃车等特殊情况下的车辆救援，除以上要求外，售后服务商还应制定科学合理的施救方案和操作细则，避免对车辆造成二次损伤。

三包责任及投诉处理

新能源汽车三包责任及投诉处理应遵循GB/T 36686及《家用汽车产品修理、更换、退货责任规定》普遍要求和本规范要求。

包修期和三包有效期要求：

- 新能源汽车包修期不低于3年或12万公里，以先到者为准。

- 新能源汽车动力电池及管理系统、驱动电机及其控制器、整车控制器等关键零部件包修期不低于8年或12万公里，以先到者为准。

- 新能源汽车三包有效期不低于2年或5万公里，以先到者为准。

核心零部件免费更换条件要求：新能源小客车自销售者开具购车发票之日起60日内或者行驶里程3000公里之内(以先到者为准)，动力电池、驱动电机的主要零件出现产品质量问题的，消费者可以选择免费更换动力电池、驱动电机。

换车或退车条件要求：

- 新能源汽车自销售者开具购车发票之日起60日内或者行驶里程3000公里之内(以先到者为准)，新能源汽车出现强电漏电等产品质量问题，消费者选择换车或退车的，销售者应当负责免费换车或退车。

- 在三包有效期内，动力电池、驱动电机累计更换2次后，或者动力电池、驱动电机的同一主要零件因其质量问题，累计更换2次后，仍不能正常使用的，动力电池、驱动电机与其主要零件更换次数不重复计算，消费者选择换车或退车的，销售者应当负责换车或退车。

投诉处理

- 售后服务商应设立专门的机构和人员，实行修理后的电话回访，回访的顾客意见应及时处理。回访的原始记录应予保存，回访信息反馈生产企业可经销商。

- 顾客提出需要经营者改进的意见时，应在适当的时机用适当的方式告知改进结果。

- 新能源汽车生产企业、经销企业、售后服务企业应建立纠纷处理流程，应有专人处理客户投诉及纠纷。

- 售后服务商接到投诉，应在1个工作日内给出明确回复及相关处理方案，并在7个工作日内解决问题，否则应给出明确的理由及客户认可的进一步解决问题的方案与解决时间。

- 售后服务商与客户因维修竣工出厂车辆的维修质量产生纠纷应首先协商解决，不愿协商或协商不成，当事人各方可向当地道路运政机构或消费者委员会申请调解。

- 顾客投诉的补救措施和处理结果应按约定的时间反馈顾客。

- 涉及重大的投诉和质量纠纷，应通过合法途径合理解决。

_________________________________